## Slide 1: 今更 ICRA 2019 Robomaster AI Challenge を振り返る
Adachi Namihei
レポートも公開されています
https://hackmd.io/@l9Y8Da6eSrqFJLaciEniVg/HJaWHvq1B

## Slide 2: Robomaster AI Challengeについて
全自動のロボマス

## Slide 3: 結果
賞状は貰えた
いい結果か悪い結果かどちらかで言えば悪い結果
  屋内GNSSの問題で多くのチームが動作不良
  動かなかった結果勝った

## Slide 4: フィールドとロボット
フィールド
  補給ゾーン
  バフゾーン
  スタートゾーン
ロボット
  屋内GNSS
  IMU
  LiDAR(RPLIDAR*2)
  depthカメラ(realsenseD435*1)
  NUC, Jetson Xavier
  メカナム

## Slide 5: 開発リソース
時間
  2カ月
金
  RPLIDAR4台購入は許されるレベル
  (北陽4台はNG出るレベル)
  旅費、輸送費にお金が飛ぶ
エンジニア
  機械学習マン
  組み込みマン
  その他マン(私)←今日はここの話
私のミッション
・マシンを移動させること

## Slide 6: システム概要
HoughLocalizer
EnemyDetector
ObstacleCloudGenerator
Serial
BattlePositionPlanner
MoveBase
DecisionMaker
FieldStateObserver
目的座標を選択
パスの生成
コマンドの生成
戦闘を有利に進める座標を計算
障害物マップの生成
フィールド状態の監視
敵の検出とトラッキング
速度からの向き推定
自己位置推定
odom

## Slide 7: コンセプト
障害物の上から索敵
射撃戦闘を有利に進めるポジション取り
ロボット
障害物
高さ400mm
高さ500mm

## Slide 8: ナビゲーション
ハフ変換でフィールド四辺を検出
敵ロボット、障害物、進入禁止エリアに
疑似点群を作り障害物地図化
move_baseへ

## Slide 9: ポジションプラン
敵の死角から
得点させずに得点する

## Slide 10: ビヘイビア
各ゾーン、バトルポジションからの目標座標の選定
  各ゾーンの状態(解放されているか)
  自己位置(各ゾーンの距離)
  敵の位置(自己位置との距離)
  ロボットの状態
    残段
    HP

## Slide 11: 反省点
解の安定性
  戦略システムの階層化
  連続性を考慮した戦略評価